ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального стабилизированного AC/DC адаптера

(модель RC-1200 "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется от сети переменного тока 220 вольт, 50 герц (AC)

- выходное постоянное напряжение 3-4,5-6-7,5-9-12 вольт (DC)

- максимальный постоянный ток нагрузки – 1200 миллиампер.

- стабилизация обеспечивает постоянство выходного напряжения DC при изменениях напряжения сети AC.

- защита от короткого замыкания и перегрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аудиоплейеры, радио, калькуляторы, печатные машинки, электронные игрушки, автоответчики, миникомпьютеры, персональные компьютеры, портативные телевизоры и другие устройства, работающие от батареек.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключателем выбора напряжения “V.CHANGE SW.” установите напряжение DC на адаптере, необходимое для питания Вашего оборудования (Пример: если Ваш радиоприемник работает от 4-х 1.5V батареек, переключатель должен быть установлен в положение “6V”).

б). Переключателем выбора полярности  “POL.SW” (+/-)  установите необходимую полярность напряжения DC.

в). Подключите адаптер к Вашему оборудованию, выбрав подходящий разъем DC на соединительном шнуре адаптера.

г). Вставьте вилку адаптера в розетку AC переменного тока 220 вольт. При этом должен загореться индикатор красного цвета.

д). Включите Ваше оборудование.

е). Примите к сведению: световой индикатор будет гореть только в том случае, если выбрано напряжение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 1200 миллиампер.

После использования, не забудьте отключить адаптер от розетки.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения AC/DC адаптера не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.