ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального стабилизированного AC/DC адаптера

(модель RVS-1000 "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется от сети переменного тока 220 вольт, 50 герц (AC)

- выходное постоянное напряжение 3-4,5-5-6-6,5-7,5 вольт (DC)

- максимальный постоянный ток нагрузки – 1000 миллиампер.

- стабилизация обеспечивает постоянство выходного напряжения DC при изменениях напряжения сети AC.

- защита от короткого замыкания и перегрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Принтеры, цифровые фотокамеры, MD и CD плейеры, радио, калькуляторы, печатные машинки, электронные игрушки, автоответчики, миникомпьютеры, персональные компьютеры, портативные телевизоры и другие устройства, работающие от батареек.

Специально разработано для мультимедиа устройств и персонального аудио.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключателем выбора напряжения установите напряжение DC на адаптере, необходимое для питания Вашего оборудования (Пример: если Ваш радиоприемник работает от 4-х 1.5V батареек, переключатель должен быть установлен в положение “6V”).

б). Соблюдайте полярность “POLARITY” (+/-) согласно рисунку на адаптере.

Для устройств с отрицательной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “-“ на разъеме находится на той же стороне, что и надпись “TIP”.

Для устройств с положительной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “+“ на разъеме находится на той же стороне, что и надпись “TIP”.

в). Подключите адаптер к Вашему оборудованию, выбрав подходящий разъем DC.

г). Вставьте вилку адаптера в розетку AC переменного тока 220 вольт. При этом должен загореться индикатор красного цвета.

д). Включите Ваше оборудование.

е). Примите к сведению: световой индикатор будет гореть только в том случае, если выбрано напряжение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение. Завышенное напряжение, может повредить Ваше оборудование

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 1000 миллиампер.

После использования, не забудьте отключить адаптер от розетки.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения AC/DC адаптера не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.