ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

быстрого 3 часового зарядного устройства

модель V-1850 "VANSON"

1. Зарядное устройство V-1850 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2.  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 или 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА либо AAA любых фирм-производителей.

3. Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4. Ток заряда.

Заряд аккумуляторов размера AA осуществляется током 700mA, размера ААА – током 350mA.

5. В комплекте имеется дополнительный адаптер, для использования ЗУ в автомобиле.

6. ЗУ  оснащено микропроцессором, работа которого повышает безопасность и способствует продлению срока жизни аккумуляторов (метод -∆V, таймер).

Дополнительные свойства, повышающие безопасность:

- защита от перезаряда методом -∆V;

- таймер, защищающий от перезаряда;

- защита от неправильной полярности.

- идентификация неисправных аккумуляторов.

7. Светодиодные индикаторы показывают режим работы ЗУ:

КРАСНЫЙ – быстрый заряд;

ЗЕЛЕНЫЙ – подзаряд малым током;

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ – проверить аккумуляторы (неправильная полярность, короткое замыкание и т.п.).

8. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AA | 600-800 mAh | 60-75 мин. |
| AA | 1000-1300 mAh | 110-140 мин. |
| AA | 1400-1600 mAh | 150-180 мин. |
| AA | 1800-2100 mAh | 200-230 мин. |
| AA | 2200-2500 mAh | 245-280 мин. |
| AAA | 180-300 mAh | 40-65 мин. |
| AAA | 500-600mAh | 110-130 мин. |
| AAA | 700-900mAh | 155-200 мин. |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключатель «2» / «4»  установить в положение соответствующее количеству заряжаемых аккумуляторов.

б).  Вставить  аккумуляторы согласно рисунку в аккумуляторном отсеке. При заряде двух аккумуляторов, установите их в две крайние левые ячейки.

Не заряжайте одновременно аккумуляторы размеров АА и ААА.

в). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

г). Включить сетевой адаптер в розетку либо автомобильный адаптер в прикуриватель (в зависимости от того, где Вы пользуетесь ЗУ).

д). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

е). Время заряда приведено в п.8.

ж). По окончании процесса заряда аккумуляторов, светодиод загорается зеленым светом и ЗУ переходит в режим подзаряда. Аккумуляторы готовы к использованию.

з). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ из розетки, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.