ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства (модель V-888N "VANSON")

1). Зарядное устройство V-888N (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2).  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2-х или 4-х никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных      (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА (R6) любых фирм-производителей.

3).  Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4).  Заряд 2-х аккумуляторов производится током 165mA.

Заряд 4-х аккумуляторов производится током 110mA.

5). Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда 2 аккумулятора | Время заряда 4 аккумулятора |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 600-800 mAh | 5-7 часов | 7-10 часов |
| AA | 1000-1300 mAh | 8-11 часов | 12-15 часов |
| AA | 1400-1600 mAh | 12-14 часов | 16-19 часов |
| AA | 1800-2100 mAh | 14-17 часов | 21-25 часов |
| AA | 2200-2500 mAh | 18-22 часа | 26-29 часов |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Вставить 2 или 4 аккумулятора согласно рисунку в аккумуляторном отсеке.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). При зарядке только 2-х аккумуляторов, поместить их в отсек с пометкой  “ 1 “.

г). Включить ЗУ в розетку.

д). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

е). Время заряда приведено в п.5.

ж). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов.

Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.  Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.