ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства (модель V-88A "VANSON")

1). Зарядное устройство V-88A (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2).  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2-х или 4-х никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размеров  АА (R6), AAA (R03) либо 1-2 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера 9V («Крона») любых фирм-производителей.

3). Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4).  Заряд аккумуляторов размера АА производится током 155-170 mA. Заряд аккумуляторов размера АAА производится током 55-65 mA. Заряд аккумуляторов размера 9V производится током 14-18 mA.

5). Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AA | 600-800 mAh | 5-6 часов |
| AA | 1000-1300 mAh | 8-11 часов |
| AA | 1400-1600 mAh | 11-13 часов |
| AA | 1800-2100 mAh | 15-18 часов |
| AA | 2200-2500 mAh | 18-20 часов |
| AAA | 180-300 mAh | 3-6 часов |
| AAA | 500-600mAh | 10-12 часов |
| AAA | 700-900mAh | 14-18 часов |
| 9V | 110-120 mAh | 9-10 часов |
| 9V | 150-160mAh | 12-13 часов |
| 9V | 200mAh | 15 часов |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Вставить 2 или 4 аккумулятора (для размеров АА, ААА) либо 1 или 2 аккумулятора (для размера 9V) согласно рисунку в аккумуляторном отсеке.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Включить ЗУ в розетку.

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

д). Время заряда приведено в п.5.

е). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.

Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.