ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального AC/DC адаптера

(модель VEL-168L CD 500mA "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется от сети переменного тока 220 вольт, 50 герц (AC)

- выходное постоянное напряжение 3-4,5-6-7,5-9-12 вольт (DC)

- максимальный постоянный ток нагрузки – 500 миллиампер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Калькуляторы, автоответчики, аудиоплейеры, радио, электронные игрушки и другие устройства, работающие от батареек. Имеется отдельный разъем для работы с CD-плейерами.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключателем выбора напряжения “VOLT” установите напряжение DC на адаптере, необходимое для питания Вашего оборудования (Пример: если Ваш радиоприемник работает от 4-х 1.5V батареек, переключатель должен быть установлен в положение “6V”).

б). Переключателем выбора полярности  “POL.” (+/-)  установите необходимую полярность напряжения DC.

в). Подключите адаптер к Вашему оборудованию, выбрав подходящий разъем на соединительном шнуре адаптера.

г). Вставьте вилку адаптера в розетку AC переменного тока 220 вольт. При этом должен загореться индикатор красного цвета.

д). Примите к сведению: световой индикатор будет гореть только в том случае, если выбрано напряжение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение. Завышенное напряжение, может повредить Ваше оборудование.

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 500 миллиампер.

После использования, не забудьте отключить адаптер от розетки.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения AC/DC адаптера не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.